RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 015/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 04/05/2016 às 16:06 h  que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta:” bom dia

Gostaria de pedir esclarecimento quanto os ítens abaixo referente ao pregão 39/2016:

item 20 - CADEIRA DE BANHO P/OBESO - Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. "o Assento sanitário removível, apoio para os braços removíveis apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais, rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto em nylon. " Largura do Assento:44 cm "Profundidade do assento : 40 cm; Altura Encosto: 37 cm; Altura do assento ao chão: 46 cm;Comprimento total da cadeira: 56 cm; Largura total Aberta: 50 cm; Largura total fechada: 30 cm; Altura dochão à manopla: 91 cm; Peso da cadeira: 9,5 Kg; Capacidade máxima de peso: 85 Kg; Altura do chão ao AP de braço: 69 cm; Altura do assento ao AP de braço: 19 cm.  Em aço inoxidável com assento sanitário plástico com abertura frontal; apoio para os pés; trilho para colocação de balde; encosto

removível. Há dois modelos de cadeira de aço carbono e aço inóx.”

Resposta: Favor, considerar o seguinte descritivo:

item 20 - CADEIRA DE BANHO P/OBESO - Cadeira de banho confeccionada em aço carbono, ideal para uso

sanitário e chuveiro. "o Assento sanitário removível, apoio para os braços removíveis apoio para os pés

escamoteáveis, freios bilaterais, rodas traseiras aro 06" giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro

06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto em nylon. " Largura do Assento:

44 cm "Profundidade do assento : 40 cm; Altura Encosto: 37 cm; Altura do assento ao chão: 46 cm;

Comprimento total da cadeira: 56 cm; Largura total Aberta: 50 cm; Largura total fechada: 30 cm; Altura do

chão à manopla: 91 cm; Peso da cadeira: 9,5 Kg; Capacidade máxima de peso: 85 Kg; Altura do chão

ao AP de braço: 69 cm; Altura do assento ao AP de braço: 19 cm;  apoio para os pés; trilho para colocação de balde; encosto

removível.

Pergunta: “item 21 - CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL - Cadeira de rodas em alumínio, em tecido impermeável comsuporte de soro e capacidade de 110 a 160 KG. Cadeira de Rodas: em aço inoxidável, dobrável, ad 40cm, assento e encosto em nylon, apoio para braços removível, apoio para os pés removível e reciclável;rodas traseiras 24", pneus infláveis e rodas dianteiras de 4", pneus macios; modelo adulto medidas totais0,63x1,29x0,98 h. Há dois modelos de cadeira em alumínio e em aço inox.”

Resposta: Favor, considerar os seguintes descritivos:

item 21 - CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL - Cadeira de rodas em aluminio, em tecido impermeável com suporte de soro e capacidade de 110 a 160 KG;  dobrável, ad 40 cm, assento e encosto em nylon, apoio para braços removível, apoio para os pés removível e reciclável;rodas traseiras 24", pneus infláveis e rodas dianteiras de 4", pneus macios; modelo adulto medidas totais

0,63x1,29x0,98 h.

Pergunta: “item 57 - FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL - Foco montado sobre pedestal móvel e rodízio, haste

articular com suspensão giratória e rotação, permitindo fácil movimentação, altura regulável da

cúpula com fixação segura na posição ajustada, a sua construção ótica oferece excelente redução de sobras

e ótima iluminação de cavidades profundas, as cúpulas tem diâmetro entre 440 a 630mm, controle de

iluminação digital no arco de sustentação da cúpula (opcional na parede), oferecendo 08 ajustes de

intensidade de luz diferente, equipado com display numérico, acionamento automático do bulbo reserva,

em eventual queima do principal, Led sinalizados que indica a necessidade de substituição da lâmpada

queimada, cúpulas em poliuretano com pintura eletrostática dotada de alças laterais para

movimentação e manopla de focalização central em polímero (silicone) resistente e autoclavável. O descritivo não informa a potencia necessária do foco.”

Resposta: Favor, considerar o seguinte descritivo:

item 57 - FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MOVEL – Foco Cirúrgico Auxiliar, 03 bulbos LED, s/ sistema de emergência. foco auxiliar com pedestal rodízios com sistema de freios,  com articulações variáveis de ângulo, altura e posição, com uma cúpula contendo 03 bulbos Power Led, com índice de reprodução de cor de 100%, luz fria através de filtros de permeabilidade espectral branca corrigida com temperatura de cor de aproximadamente 8500 kelvin, para atender a todas as necessidades clínicas. Alimentação em série isolada de acordo com as normas de segurança elétrica IEC 601-1 assegurando sua luminosidade.  Transportável (com pedestal) montado em coluna sobre base em aço carbono com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática texturizada, sob rodízios, com haste em tubo inox, com altura regulável, cúpula construída totalmente em poliestireno alto impacto. Luz fria, branca, precisa e uniforme e excelente concentração do campo iluminado.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suprimento de potência: fonte com full range entre 90 a 240 VAC. Temperatura da cor: aprox. 8500º k. Total peso: 06 kg. Manopla: Alumínio autoclavável para alto padrão de higiene. Luminosidade: 03 bulbos - Aprox. 90.000 lux.

Pergunta: “item 94 - PRANCHA LONGA EM PVC - Prancha de imobilização em polietileno projetada para otransporte manual de vítimas de acidentes. Dimensionada para suportar vítimas com peso de até200kg. Rígida, leve e confortável. Possuir pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Confeccionadaem compensado naval; Cantos arredondados; Acabamento em Verniz; Acompanha 3 cintos defixação confeccionadas em polipropileno com fechos de engate rápido injetados em nylon; Radiotransparente; Suporta pessoas até 125 Kg; Medidas: 1,80m x 45m x 18mm; Peso aproximado:8Kg. Possibilitar o resgate na água e em alturas. A prancha de imobilização deve possuir aberturas específicas para utilização do cinto aranha. Este item tem mais de uma prancha misturada a de polietileno e naval.”

Resposta: Favor, considerar o seguinte descritivo:

item 94 - PRANCHA LONGA EM PVC - Prancha de imobilização em polietileno projetada para o

transporte manual de vítimas de acidentes. Dimensionada para suportar vítimas com peso de até

200kg. Rígida, leve e confortável. Possuir pegadores amplos para facilitar o uso com luvas.  Cantos arredondados; Acabamento em Verniz; Acompanha 3 cintos de

fixação confeccionadas em polipropileno com fechos de engate rápido injetados em nylon;

Radiotransparente; Suporta pessoas até 125 Kg; Medidas: 1,80m x 45m x 18mm; Peso aproximado:

8Kg. Possibilitar o resgate na água e em alturas. A prancha de imobilização deve possuir aberturas

específicas para utilização do cinto aranha.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff

Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo