#### MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO CEMITÉRIO PARQUE CAMPO DA PAZ

Local:             Av Projetada , confrontando com Fazenda Arizona.

Município: 	Primavera do Leste – MT.

Área Construída: Alambrado 378,00 m ; Lóculos :1665 unidades ; Grama 7.985,62 m²

JUNHO  / 2015

- INTRODUÇÃO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações para a execução dos serviços de construção do alambrado e dos lóculos do CEMITÉRIO PARQUE CAMPO DA PAZ . Além disso o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando a durabilidade e a qualidade do empreendimento. A obra será executada no Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.

- INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS

  - Diversos

O canteiro de obra será elaborado observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiência os trabalhos das diversas equipes. Não serão permitidos na obra, funcionários e ou fornecedores de materiais, sem Equipamentos de Proteção Individual - EPI (NR18).

Todos os materiais utilizados na obra deverão atender as especificações técnicas a que se destinam, sendo vedado todo e qualquer material que possa comprometer a qualidade da obra.

Somente serão aceitas pessoas devidamente registradas e capacitadas a executar os trabalhos a que forem designados.

A empresa que executará a obra deverá manter no local, todos os documentos necessários à fiscalização dos órgãos públicos, bem como diário de obra.

  - Alvenarias

Os lóculos serão de blocos de concreto com função estrutural  conforme projeto arquitetônico em anexo, com preenchimento de areia, e acabamento no final com preenchimento de massa, a parte superior será de laje maciça.Após executada a parte superior, será aterrado e gramado por toda extensão da quadra.

- REVESTIMENTOS

  - Reboco

Todas as paredes serão rebocadas com argamassa de cimento,  areia e vedacit no traço 1:3 com 20 mm de espessura, tratada com desempenadeira para que se obtenha uma superfície plana, uniforme e apurada.

Nas paredes internas deverá ser incorporado à massa de reboco aditivo impermeabilizante nas proporções indicadas pelo fabricante com o objetivo de prevenir o acúmulo de umidade nas mesmas.

- GRAMA

Deverá ser plantada em placas em cima dos lóculos depois de aterrados.

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA QUADRA

Deverá ser de chapa esmaltada no tamanho 20X35 .

Primavera do Leste, 30 de janeiro de 2014.

_______________________________

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO

ENG.º CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0

Departamento de Engenharia